## Slide 1: ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ (OSI)
Преподаватель:
Попова Е. Д.
кандидат технических наук, доцент
Драч В.Е.
кандидат технических наук, доцент

## Slide 2: Протоколы и УРОВНИ
Связь основывается на некоторой совокупности правил, соблюдаемыми всеми пользователями, которые регламентируют взаимодействие узлов по обмену информацией и определяют синтаксис сообщения, имена элементов данных, операции управления и состояния.
Такие наборы правил работы в сети обычно называются сетевыми протоколами или сетевыми стандартами.
Протоколы также определяют форматы и структуры данных, их смысловое назначение и поведение различных функциональных блоков при передаче данных. Протоколы охватывают весь диапазон сетевых функций, начиная от программного обеспечения и заканчивая аппаратурой.

## Slide 3
Поскольку информационный обмен – процесс многофункциональный, то протоколы делятся на уровни.
К каждому уровню относится группа родственных функций. Каждый уровень определяет различные протоколы для управления функциями связи или ее подсистемами. Каждому уровню присущ свой набор правил.
Самым низким уровнем считается физический – это уровень работы с физической средой передачи данных и устройствами передачи данных. Нижние уровни описывают правила взаимодействия оборудования, изготовленного разными производителями.
Верхние уровни описывают правила для проведения сеансов связи и интерпретации приложений. Чем выше уровень, тем сложнее становятся решаемые им задачи и связанные с этими задачами протоколы. Самый высокий уровень – прикладной. Это уровень пользователя, взаимодействующего с некоторой прикладной программой обмена информации через сеть.

## Slide 4
С технической точки зрения передача данных по сети должна быть разбита на ряд последовательных шагов, каждому из которых соответствуют свои правила и процедуры, или протокол. Таким образом, сохраняется строгая очередность в выполнении определенных действий. Эти типовые действия (шаги) должны быть выполнены в одной и той же последовательности на каждом сетевом компьютере. На компьютере-отправителе эти действия выполняются в направлении сверху вниз (от прикладной задачи к физической среде передачи информации), а на компьютере-получателе – снизу вверх.
Компьютер-отправитель в соответствии с конкретным протоколом, как правило, выполняет следующие действия:
разбивает данные на небольшие блоки, называемые пакетами, с которыми может работать протокол;
добавляет к пакетам адресную и управляющую информацию, чтобы компьютер-получатель мог определить, что эти данные предназначены именно ему и что сними делать дальше;
подготавливает данные к передаче через плату сетевого адаптера и далее – по сетевому кабелю.
Компьютер-получатель в соответствии с протоколом выполняет те же действия, но только в обратном порядке:
принимает пакеты данных (исп.сетевой кабель);
через плату сетевого адаптера передает пакеты в компьютер;
удаляет из пакета всю служебную информацию, добавленную компьютером-отправителем;
копирует данные из пакетов в буфер – для их объединения в исходный блок данных;
передает приложению этот блок данных в том формате, который оно использует.

## Slide 5
И компьютеру-отправителю, и компьютеру-получателю необходимо выполнять каждое действие одинаковым способом, с тем, чтобы пришедшие по сети данные совпадали с отправленными. Если, например, два протокола будут по-разному разбивать данные на пакеты и добавлять информацию (о последовательности пакетов, синхронизации и для проверки ошибок), тогда компьютер, использующий один из этих протоколов, не сможет успешно связаться с компьютером, на котором работает другой протокол.
При передачи данных на основе протоколов выполняются следующие типовые действия, которые называются сервисами связи:
адресация и маршрутизация информации; проверка на наличие ошибок;
запрос повторной передачи;
установление правил взаимодействия в конкретной сетевой среде и др.
Протоколы группируются в рамках правил взаимодействия между различными уровнями. Как правило такая группировка обуславливается некоторой компьютерной платформой, операционной системой или группами разработчиков протоколов или производителей сетевого оборудования. Таким образом формируются стеки протоколов это – набор взаимодействующих между собой сетевых протоколов.

## Slide 6
Наиболее популярные стеки протоколов:
набор протоколов Интернета или стек TCP/IP;
Novell NetWare (IPX/SPX);
Digital DECnet;
IBM System Network Architecture (SNA);
Apple AppleTalk;
ISO/OSI.
Несмотря на то, что количество уровней в различных стеках протоколов – различно, бесспорным является тот факт, что важнейшие коммуникационные задачи, которые возложены на сеть, приводят к разделению протоколов на три основных уровня, которые присутствуют в любом из стеков протоколов:
транспортный
Прикладные протоколы работают на верхнем уровне. Они обеспечивают взаимодействие приложений и обмен данными между ними.
Транспортные протоколы поддерживают сеансы связи между компьютерами и гарантируют надежный обмен данных между ними.
Сетевые протоколы обеспечивают услуги связи. Эти протоколы управляют несколькими типами данных: адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок и запросами на повторную передачу. Сетевые протоколы, кроме того, определяют правила для осуществления связи в конкретных сетевых средах, например Ethernet или Token Ring.
Прикладной
Сетевой

## Slide 7: Примеры некоторых протоколов
Примеры некоторых протоколов, которые используются в сетях передачи данных на сетевом, транспортном и прикладном уровнях.
Протоколы сетевого уровня:
IP (Internet Protocol). Часть набора протокола семейства TCP/IP, обеспечивающая адресную информацию и информацию о маршрутизации.
IPX (Internet Packet Exchange) – протокол межсетевого обмена пакетами. Предназначен для передачи дейтаграмм (это блок информации, посланный как пакет сетевого уровня, через передающую среду, без предварительного установления виртуального канала), являясь неориентированным на соединение, и обеспечивает связь между NetWare-серверами и конечными станциями.
NWLink – протокол, используемый для маршрутизации и направления пакетов. NWLink позволяет компьютерам под управлением Windows связываться с другими сетевыми устройствами, например, принтерами, использующими IPX/SPX.
NETBEUI – протокол, обеспечивающий транспортные услуги для NetBIOS. Раньше широко использовался для небольших ЛВС, затем постепенно был вытеснен TCP/IP.
DDP (Datagram Delivery Protocol) – AppleTalk-протокол транспортировки данных.

## Slide 8
Протоколы транспортного уровня:
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) – протокол, устанавливающий соединение между компьютерами, а NetBEUI – предоставляет услуги передачи данных для этого соединения. NetBIOS представляет собой стандартный интерфейс разработки приложений для обеспечения сетевых операций ввода/вывода и управления нижележащим транспортным протоколом.
SPX (Sequenced Packet Exchange) – протокол последовательного обмена пакетами. Это протокол сетевого уровня с соединением. Предполагается, что перед отправкой сообщения между рабочими станциями устанавливается соединение, связь. На уровне протокола SPX достоверность (надежность) передачи информации резко возрастает. При неверной передачи пакета выполняется повторная передача пакета.
TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управления передачей. Один из основных сетевых протоколов Интернет, предназначенный для управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP. TCP гарантирует, что приложение получит данные точно в такой же последовательности, в какой они были отправлены, и без потерь.
АТР (AppleTalk Transaction Protocol), NBP (Name Binding Protocol) - протоколы сеансов связи и транспортировки данных фирмы Apple.

## Slide 9
Протоколы прикладного уровня:
FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов (протокол удаленного доступа). Прикладной протокол из семейства TCP/IP, используемый для обеспечения услуг по передачи файлов в сети.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – простой протокол передачи почты также является частью протоколов семейства ТСP/IP, отвечает за передачу электронной почты.
SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол управления сетью. Является частью протоколов семейства TCP/IP, используется для управления и наблюдения за сетевыми устройствами.
HTTP (HyperText Transfer Protocol ) – протокол передачи гипертекста. Протокол прикладного уровня передачи данных в первую очередь в виде текстовых сообщений. Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом. HTTP в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для получения информации с веб-сайтов.

## Slide 10: Эталонная модель OSI
Эталонная модель OSI (Open System Interconnection) – иногда называется стеком OSI, представляет собой семиуровневую сетевую иерархию, разработанную международной организацией по стандарту ISO. Эта модель содержи в себе по сути две различные модели: горизонтальную модель на базе протоколов, обеспечивающую механизм взаимодействия программ и процессов на различных машинах; вертикальную модель – на основе услуг, обеспечиваемых соседними уровнями друг к другу на одной машине. В горизонтальной модели двум программам требуется общий протокол для обмена данными, а в вертикальной – соседние уровни обмениваются данными с использованием интерфейса API. Интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface, API) – это набор методов (функций), который программист может использовать для доступа к функциональности программного компонента (программы, модуля, библиотеки).

## Slide 11
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА – вычислительная система, отвечающая стандартам OSI; вычислительная система, обеспечивающая свободный доступ пользователей к своим ресурсам.
Основные принципы построения открытых систем:
переносимость (portability), позволяющая легко переносить данные и программное обеспечение между различными платформами;
взаимодействие (interoperability), обеспечивающее совместную работу устройств разных производителей;
масштабируемость (scalability), гарантирующая сохранение инвестиций в информацию и программное обеспечение при переходе на более мощную аппаратную платформу.
В основе открытых систем по этому признаку изначально лежала операционная система Unix, которая используется в большинстве открытых систем и в настоящее время.

## Slide 12
Применительно к сетевым технологиям модель OSI предполагает обеспечение совместимости работающего оборудования и процессов по семи уровням:
Физическому
Канальному
Сетевому
Транспортному
Сеансовому
Представительскому
Прикладному

## Slide 13: Уровни взаимодействия компьютеров в сети
Физический уровень (Physical Layer).
Определяет электрические, механические, процедурные, и функциональные спецификации и обеспечивает для канального уровня установление, поддержание и разрыв физического соединения между двумя компьютерными системами, непосредственно связанными между собой с помощью передающей среды.
Например: аналогового телефонного канала, радиоканала или оптоволоконного канала.
Канальный уровень (Data Link Layer).
Управляет передачей по каналу связи. Основными функциями этого уровня является разбиение передаваемых данных на порции, называемые кадрами. Выделение данных из потока Bit, передаваемых на физическом уровне для обработки на сетевом уровне, обнаружение ошибок передачи и восстановление неправильной передачи данных

## Slide 14
Сетевой уровень (Network Layer).
Обеспечивает связь между двумя компьютерами системами сети, обменивающихся между собой информацией. Другой функцией сетевого уровня является маршрутизация данных (называемых на этом уровне пакетами) в сети и между сетями (межсетевой протокол)
Транспортный уровень (Transport Layer).
Обеспечивает надежную передачу (транспортировку) данных между компьютерными системами сети для вышележащих уровней. Для этого используются механизмы для установки, поддержки и разрыва виртуальных каналов (аналого-выделенных телефонных каналов), определение и исправление ошибок при передачи, управление потоком данных (с целью предотвращения переполнения или потерь данных).
Сеансовый уровень (Session Layer).
Обеспечивает установление, поддержание и окончание сеансов связи для уровня представлений, а также возобновлений аварийно-прерванного сеанса.

## Slide 15
Уровень представления данных (Presentation Layer).
Обеспечивает преобразование данных из представления, используемого прикладной программе одной компьютерной системе в представление, используемое в другой компьютерной системе.
В Функции уровня представлений входит также преобразование кода данных, их шифровка, расшифровка, а также сжатие передаваемых данных.
Прикладной уровень (Application Layer).
Отличается от других моделей тем, что он обеспечивает услуги для прикладных задач. Этот уровень определяет доступность прикладных задач и ресурсом для связи синхронизирует взаимодействующие прикладные задачи, устанавливает соглашение о структуре восстановления при ошибках целостности данных. Важными функциями прикладного уровня являются управление сетью, а так же выполнение наиболее распространенных системных прикладных задач, электронной почты, обмена файлами и другие.

## Slide 16
Каждый уровень для решения своей подзадачи должен обеспечить выполнение определенных моделью функций данного уровня, действий (услуг). Для выше лежащего уровня и взаимодействовать аналогичным уровнем другой компьютерной системы. Соответственно в каждом уровне взаимодействия соответствует набор протоколов (правил взаимодействия). Под протоколом понимается некоторая совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена информации. В частности он определяет, как выполняется соединение, преодолеваются шумные линии и обеспечивается безошибочная передача данных между модемами. Стандарт в свою очередь включает в себя общепринятый протокол или набор протоколов.
Функционирование сетевого оборудования невозможно без взаимосвязанных стандартов, согласование стандартов достигается как за счет непротиворечивых технических решений, так и за счет группирования стандартов. Каждой конкретной сети присуща своя совокупность протоколов.