## Slide 1: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Технологии локальных сетей (с) 2021, Сочинский государственный университет

## Slide 2: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ - передача данных на большие расстояния.
СРЕДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ - совокупность технических, программных и организационных средств для передачи данных на большие расстояния.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
Телефонные сети для передачи телефонных данных ( голоса );
Радиосети для передачи аудиоданных;
Телевизионные сети для передачи видеоданных;
Цифровые ( компьютерные ) сети или сети передачи данных ( СПД ) для передачи цифровых ( компьютерных ) данных.
Передача данных в телекоммуникационной сети осуществляется с помощью их физического представления - сигналов.
Для сигналов должна быть предусмотрена среда передачи.

## Slide 3: ПЕРЕДАЮЩАЯ СРЕДА
ЛИНИЯ СВЯЗИ - физическая среда, по которой передаются информационные сигналы, формируемые специальными техническими средствами, относящимися к линейному оборудованию ( передатчики, приёмники, усилители, и т.п. ).
ЛИНИИ СВЯЗИ УСЛОВНО РАЗБИТЫ НА ДВА КЛАССА:
кабельные
беспроводные (радиолинии)
На основе линий связи строятся каналы связи.
КАНАЛ СВЯЗИ представляет собой совокупность одной или нескольких линий связи и каналообразующего оборудования, обеспечивающих передачу данных между взаимодействующими абонентами в виде физических сигналов, соответствующих типу линии связи.

## Slide 4: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ - это сеть обмена и распределенной обработки информации, образуемая множеством взаимосвязанных абонентских систем и средствами связи.
Средства передачи и обработки информации ориентированы в ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ на коллективное использование общественных ресурсов:
аппаратных;
информационных;
программных.
Передающая среда является общим ресурсом для всех узлов сети. Чтобы получить возможность коллективного доступа к этому ресурсу из узла сети, необходимы специальные механизмы - МЕТОДЫ ДОСТУПА.

## Slide 5: ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
Метод доступа к передающей среде – это метод, обеспечивающий выполнение совокупности правил, по которым узлы сети получают доступ к передающей среде (например, к общей шине, или радиоканалу и т.п.).

## Slide 6: Методы доступа
СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ КЛАССА МЕТОДОВ ДОСТУПА:
Маркерные методы (селективная передача):
метод опроса
метод передачи права
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ
Случайные методы доступа (децентрализованные или квазислучайные методы) предусматривают конкуренцию всех узлов сети за право передачи.
Топология сети, метод доступа к передающей среде и метод передачи тесным образом связаны друг с другом. Определяющим компонентом является топология сети.

## Slide 7: Детерминированные методы доступа
Метод опроса (квантированной передачи) заключается в том, что сервер опрашивает станции и передает полномочие одной из тех станций, которые готовы к передаче. Он используется преимущественно в сетях звездообразной топологии.
Метод передачи права применяется в сетях с кольцевой топологией. Он основан на передаче по сети специального сообщения – МАРКЕРА.
Узел, которому было адресовано сообщение, принимает его, устанавливает признак подтверждения приема информации и отправляет маркер в кольцо. Передающий узел, получив подтверждение, освобождает маркер и отправляет его в сеть. Существуют методы доступа, использующие несколько маркеров.
МАРКЕР – служебное сообщение определенного формата, в которое абоненты сети могут помещать свои информационные пакеты.
Маркер циркулирует по кольцу, и любой узел, имеющий данные для передачи, помещает их в свободный маркер, устанавливает признак занятости маркера и передает его по кольцу.

## Slide 8: Детерминированные методы доступа
ПРИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МЕТОДАХ ДОСТУПА:
передающая среда распределяется между узлами с помощью специального механизма управления, гарантирующего передачу данных узла в течение некоторого, достаточно малого интервала времени.
МЕТОД ОПРОСА
(КВАНТИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧИ)
МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ПРАВА

## Slide 9
Передача права
опрос

## Slide 10: Недетерминированные методы доступа
Для них характерны:
Случайный доступ к передающей среде
Конкуренция всех узлов сети за право передачи
Одновременные попытки передачи со стороны нескольких узлов, в результате чего возникают коллизии
Наиболее распространенным недетерминированным методом доступа является множественный метод доступа с контролем несущей частоты и обнаружением коллизий (CSMA/CD).
Контроль несущей частоты заключается в том, что узел, желающий передать сообщение, «прослушивает» передающую среду, ожидая ее освобождения. Если среда свободна, узел начинает передачу.
Самой распространенной технологией, использующей CSMA/CD является Ethernet.
Carrier Sense Multiple Access Collision Detection
Прослушивание Множественный Обнаружение
несущей доступ коллизий
CS MA/CD

## Slide 11: Основы технологии Ethernet
ETHERNET – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей.
Этот стандарт получил название IEEE 802.3 – определял 2 режима работы:
Полудуплексный – в любой момент времени абонент сети может выполнять прием либо передачу, но не обе эти задачи
Полнодуплексный – в любой момент времени абонент сети может выполнять одновременно прием и передачу данных
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ СРЕДИ СТАНДАРТНЫХ СЕТЕЙ
ИСТОРИЯ
Появиление в 1972 году.
Разработчиком выступила фирма Ксерокс.
Сеть оказалась довольно удачной в 1980 году ее поддержали такие крупнейшие компании как Intel и DEC (они объединились в DIX)
Их стараниями в 1985 году сеть Ethernet стала международным стандартом, ее приняли крупнейшие международные организации по стандартам – IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), ECMA (European Computer Manufactures Association).

## Slide 12: Основы технологии Ethernet
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI.
Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие технологии, как TokenRing и ARCNET.
В обоих режимах, описанных в стандарте IEEE 802.3 используется множественный доступ к моноканалу типа шина с обнаружением конфликтов и контролем передачи, так называемый метод доступа CSMA/CD.
ФОРМАТ КАДРА ETHERNET

## Slide 13: Основы технологии Ethernet
Название «Ethernet» (буквально «эфирная сеть» или «среда сети») отражает первоначальный принцип работы этой технологии: всё, передаваемое одним узлом, одновременно принимается всеми остальными.
В настоящее время практически всегда подключение происходит через коммутаторы (switch), так что кадры, отправляемые одним узлом, доходят лишь до адресата (исключение составляют передачи на широковещательный адрес) — это повышает скорость работы и безопасность сети.

## Slide 14
Метод доступа CSMА/CD и все временные параметры Ethernet остаются одними и теми же для любой спецификации физической среды.
Этот метод используется исключительно в сетях с общей шиной.
Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к общей шине, поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Простота схемы подключения – это один из факторов, определивший успех стандарта Ethernet.
Основы технологии Ethernet

## Slide 15
Говорят, что кабель, к которому подключены все станции, работает в режиме коллективного доступа (Multiply Access), то есть все данные, передаваемые по сети помещаются в кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Затем кадр передается по кабелю, все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра. И та станция, которая узнает собственный адрес в заголовке кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные и посылает по кабелю кадра ответ.
РЕЖИМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА (MULTIPLY ACCESS)

## Slide 16
Адрес станции источника так же включен в исходный кадр, поэтому станция получатель знает, кому нужно послать ответ.
При описанном подходе возможна ситуация, когда две станции одновременно пытаются передать кадр данных по общему кабелю.
ПРОСЛУШИВАНИЕ НЕСУЩЕЙ (CARRIER SENSE )
Для уменьшения вероятности этой ситуации предусмотрен следующий алгоритм:
непосредственно перед отправкой кадра передающая станция слушает кабель, то есть принимает и анализирует возникающие на нем электрические сигналы;
обнаруживает, не передается ли уже по кабелю кадр данных от другой станции;
если опознается несущая, то станция откладывает передачу своего кадра до окончания чужой передачи;
после окончания чужой передачи пытается вновь его передать.

## Slide 17
При таком алгоритме есть вероятность, когда две станции могут одновременно решить, что по шине в данный момент времени нет передачи и начать одновременно передавать свои кадры
ОБНАРУЖЕНИЕ КОЛЛИЗИИ (COLLISION DETECTION)
Говорят, что при этом происходит коллизия. Так как содержимое обоих кадров сталкивается на общем кабеле, что приводит к искажению информации.

## Slide 18
ОБРАБОТКА КОЛЛИЗИИ:
все станции одновременно наблюдают за возникающими на кабеле сигналами;
если передаваемые и наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется обнаружение коллизии;
после обнаружения коллизии передающая станция обязана прекратить передачу и ожидать в течение короткого случайного интервала времени;
затем снова может сделать попытку передачи данных.
КОЛЛИЗИЯ

## Slide 19
Стандарту Ethernet удовлетворяли и некоторые другие сети, так как уровень его детализации невысок, в результате цепи стандарта IEEE 802.3 нередко были несовместимы между собой как по конструктивным, так и по электрическим характеристикам.
В последнее время стандарт IEEE 802.3 считается стандартом именно сети Ethernet.
Топология «шина»
Среда передачи данных – коаксиальный кабель
Скорость передачи данных – 10мбит/с
Максимальная длина сети – 5 км
Максимальное количество абонентов – до 1024
Длина сегмента сети – до 500м
Количество абонентов на одном сегменте – до 100
Метод доступа – CSMА/CD
СТАНДАРТ ETHERNET
Основные характеристики стандарта
IEEE 802.3:

## Slide 20
СТАНДАРТ ETHERNET
Между стандартами IEEE 802.3 и Ethernet существуют незначительные отличия. Но о них предпочитают не вспоминать
Сеть Ethernet сейчас наиболее популярна в мире (более 90% рынка), предположительно такой она и останется в ближайшие годы. Этому способствовало:
с самого начала характеристики, параметры, протоколы сети были открыты.
Поэтому огромное число производителей во всем мире стали выпускать аппаратуру Ethernet, полностью совместимую между собой.

## Slide 21
Сеть Ethernet:
не отличается рекордными характеристиками
не отличается оптимальными алгоритмами
уступает по ряду параметров другим стандартным сетям
СТАНДАРТ ETHERNET
Ethernet выгодно выделяется среди других стандартных сетей. И поэтому любую другую сетевую технологию принято сравнивать именно с Ethernet.
ЕЕ УСПЕХ В:
открытости ее параметров;
мощной поддержке;
высочайшему уровню стандартизации;
огромным объемам выпуска технических средств.

## Slide 22
РАЗНОВИДНОСТИ ETHERNET
В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды существует несколько вариантов технологии. Независимо от способа передачи, стек сетевого протокола и программы работают одинаково практически во всех нижеперечисленных вариантах.
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРЕХОДА НА ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ БЫЛА НЕОБХОДИМОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ СЕГМЕНТА БЕЗ ПОВТОРИТЕЛЕЙ
В дополнение к основному стандарту многие производители рекомендуют пользоваться, для увеличения расстояния между точками, волоконно-оптическим кабелем.

## Slide 23
РАННИЕ МОДИФИКАЦИИ ETHERNET
Xerox Ethernet — оригинальная технология, скорость 3 Мбит/с, существовала в двух вариантах Version 1 и Version 2, формат кадра последней версии до сих пор имеет широкое применение.
1BROAD36 — широкого распространения не получил. Один из первых стандартов, позволяющий работать на больших расстояниях. В качестве среды передачи данных использовался коаксиальный кабель.
1BASE5 — первая модификация, использующая витую пару. Работал на скорости 1 Мбит/с, но не нашёл коммерческого применения.

## Slide 24
10 МБИТ/С ETHERNET
10BASE5, IEEE 802.3 ( «Толстый Ethernet») — первоначальная разработка технологии со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. Использует коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (RG-8), с максимальной длиной сегмента 500 метров.
10BASE2, IEEE 802.3a (называемый «Тонкий Ethernet») — максимальная длина сегмента 185 метров, компьютеры присоединялись один к другому, для подключения кабеля к сетевой карте нужен T-коннектор, а на кабеле должен быть BNC-коннектор. Многие годы этот стандарт был основным для технологии Ethernet.
StarLAN 10 — Первая разработка, использующая витую пару для передачи данных на скорости 10 Мбит/с.
FOIRL — (акроним от англ. Fiber-optic inter-repeater link). Базовый стандарт для технологии Ethernet, использующий для передачи данных оптический кабель. Максимальное расстояние передачи данных без повторителя — 1 км.
10BASE-F, IEEE 802.3j — Основной термин для обозначения семейства 10 Мбит/с ethernet-стандартов, использующих оптический кабель на расстоянии до 2.
10BASE-FL (Fiber Link) — Улучшенная версия стандарта FOIRL. Улучшение коснулось увеличения длины сегмента до 2 км.

## Slide 25
БЫСТРЫЙ ETHERNET (FAST ETHERNET, 100 МБИТ/С)
100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента — до 100 метров.
100BASE-TX, IEEE 802.3u — развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии «звезда». Поддерживается дуплексная передача данных, расстояние до 100 м.
100BASE-FX — стандарт, использующий многомодовое волокно. Максимальная длина сегмента — 400 метров в полудуплексе (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полном дуплексе.
100BASE-SX — стандарт, использующий многомодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в оптическом кабеле и мощностью передатчиков, по разным материалам, от 2 до 10 километров.
100BASE-FX WDM — стандарт, использующий одномодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в волоконно-оптическом кабеле и мощностью передатчиков.

## Slide 26
ГИГАБИТНЫЙ ETHERNET (GIGABIT ETHERNET, 1 ГБИТ/С)
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — основной гигабитный стандарт (1999 г.), использует витую пару
1000BASE-SX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий многомодовое волокно с длиной волны равной 850 нм. Дальность прохождения сигнала составляет до 550 метров.
1000BASE-LX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий одномодовое или многомодовое оптическое волокно с длиной волны, равной 1310 нм. Дальность прохождения сигнала зависит только от типа используемых приёмопередатчиков и, как правило, составляет для одномодового оптического волокна до 5 км и для многомодового оптического волокна до 550 метров.
1000BASE-CX — стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), использующий 2-парный экранированный кабель.
1000BASE-LH — стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя — до 100 километров.

## Slide 27
10-ГИГАБИТНЫЙ ETHERNET (10G ETHERNET, 10 ГБИТ/С)
Стандарт 10-гигабитного Ethernet включает в себя семь стандартов физической среды для LAN, MAN и WAN. В настоящее время он описывается поправкой IEEE 802.3ae и должен войти в следующую ревизию стандарта IEEE 802.3.
10GBASE-CX4 — технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 15 метров), используется медный кабель CX4.
10GBASE-SR — технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 26 или 82 метров, в зависимости от типа кабеля), используется многомодовое волокно.
10GBASE-LX4 — использует уплотнение по длине волны для поддержки расстояний от 240 до 300 метров по многомодовому волокну. Может поддерживать расстояния до 10 км при использовании одномодового волокна.
10GBASE-KR — технология 10-гигабитного Ethernet для кросс-плат (backplane/midplane) модульных коммутаторов/маршрутизаторов и серверов (Modular/Blade).

## Slide 28
40-ГИГАБИТНЫЙ И 100-ГИГАБИТНЫЙ ETHERNET
В дальнейшем есть необходимость реализации двух новых стандартов для следующих поколений Ethernet:
40 Gigabit Ethernet (или 40GbE)
100 Gigabit Ethernet (или 100GbE)
В настоящее время серверы, высокопроизводительные вычислительные кластеры и т.д. используют технологии 1GbE и 10GbE.

## Slide 29
ПЕРСПЕКТИВЫ (TERABIT ETHERNET)
Технология Ethernet со скоростью передачи ~1 Тбит/с.
Терабитный Ethernet (TbE) — условное понятие для обозначения будущих стандартов компьютерной сети Ethernet, работающих на скоростях выше 100 гигабит в секунду. В частности, 200 и 400 гигабитные стандарты разрабатываются группой IEEE P802.3bs и используют подходы, сходные со 100-гигабитным стандартом
Чтобы реализовать Ethernet 1 Тбит/с, необходимо преодолеть множество ограничений, включая 1550-нанометровые лазеры и модуляцию с частотой 15 ГГц.
ДЛЯ БУДУЩЕЙ СЕТИ НУЖНЫ:
новые схемы модуляции;
новое оптоволокно;
новые лазеры;
новая сетевая архитектура.
Возможно, оптические сети будущего должны будут использовать волокно с вакуумной сердцевиной или углеродные волокна вместо кварцевых. Операторы должны будут внедрять больше полностью оптических устройств и оптику в свободном пространстве (безволоконную).

## Slide 30
Производители программных средств ориентируется на самые распространенные сети, поэтому пользователь, выбирающий стандартные сети, имеет полную гарантию совместимости аппаратуры и программы.
Стандартизация сетевых разработок
С появлением локальных сетей было разработано несколько сот самых разных сетевых разработок.
Заметное распространение получили немногие
ПРИЧИНЫ:
высокий уровень стандартизации принципов организации сети
поддержка их известными компаниями
СТАНДАРТНЫЕ СЕТИ:
обладают рекордными характеристиками
обеспечивают наиболее оптимальные режимы обмена
ИЗВЕСТНЫЕ КОМПАНИИ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ:
большие объемы выпуска их аппаратуры
не высокую стоимость
ПРЕИМУЩЕСТВА

## Slide 31
По прогнозу в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать того, что будут приняты принципиально новые стандарты.
ТЕНДЕНЦИИ:
уменьшение кол-во типов сетей
увеличение скорости в локальных сетях до 1000 – 10000Мбит/сек
применения самых передовых технологий
проведения дорогих научных исследований
РЕЗУЛЬТАТ:
Следовать тенденциям времени могут позволить себе только крупнейшие фирмы, которые поддерживают свои стандартные сети и их более совершенные разновидности
большинство потребителей уже установили у себя какие-то сети и не желают сразу и полностью заменять сетевое оборудование