# К155ЛА3

Микросхема представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Корпус К155ЛА3 типа 201.14-1, масса не более 1 г и у КМ155ЛА3 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г.

Внешний вид

Корпус

Схемотехническое представление

1,2,4,5,9,10,12,13 - входы X1-X8;
3 - выход Y1;
6 - выход Y2;
7 - общий;
8 - выход Y3;
11 - выход Y4;
14 - напряжение питания;

Зарубежные аналоги

SN7400N, SN7400J

# Резисторы непроволочные С2-33Н (аналог МЛТ)

Постоянные непроволочные общего применения неизолированные резисторы С2-33Н предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах.

Резисторы С2-33Н удовлетворяют требованиям ГОСТ 24238 и изготавливаются в соответствии с техническими условиями ОЖО.467.173 ТУ (приёмка "ОТК") и ОЖО.467.093 ТУ (приёмка "5").

Резисторы С2-33Н изготавливают в двух исполнениях – предназначенном для ручной и предназначенном для автоматизированной сборки аппаратуры.

Резисторы С2-33Н , предназначенные для автоматизированной сборки аппаратуры, соответствуют ГОСТ 20.39.405, конструктивно-технологическая группа I, исполнение 1.

Резисторы С2-33Н изготовляют во всеклиматическом исполнении В2.1 по ГОСТ 15150.

Основные размеры резисторов С2-ЗЗН

Резисторы С2-33Н изготавливают 1 типа , 13 видов, трех конструктивных исполнений.

| Вид резистора | Габаритные размеры, мм | Масса, г, не более | Минимальная наработка, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | l | d |  |  |
| Резисторы С2-33Н, предназначенные для ручной сборки |
| С2-33Н-0,125 | 6,0-0,75 | 2,2-0,6 | 16+4 | 0,6±0,1 | 0,15 | 30 000 |
| С2-33Н-0,25 | 7,1-0,9 | 3,2-0,75 |  |  | 0,25 |  |
| С2-33Н-0,5И |  |  |  |  | 0,3 | 25 000 |
| С2-33Н-0,5 | 10,8-1,1 | 4,2-0,75 | 25+5 | 0,8±0,1 | 1,0 | 30 000 |
| С2-33Н-0,75И |  |  |  |  |  | 25 000 |
| С2-33Н-1 | 13,0-1,1 | 6,3-0,9 |  |  | 2,0 |  |
| С2-33Н-2 | 18,0-1,1 | 8,5-0,9 |  |  | 3,5 |  |
| Резисторы С2-33Н , предназначенные для автоматизированной сборки |
| С2-33Н-0,125 | 6,3-0,9 | 2,5-0,6 | 25+5 | 0,6±0,06 | 0,22 | 30 000 |
| С2-33Н-0,125И |  |  |  |  |  |  |
| С2-33Н-0,25 |  |  |  |  |  | 25 000 |
| С2-33Н-0,25И |  |  |  |  |  |  |
| С2-33Н-0,4 | 7,1-0,9 | 3,2-0,75 |  |  | 0,3 |  |
| С2-33Н-0,5 |  | 4,2-0,75 |  | 0,8±0,06 | 1,0 | 30 000 |
| С2-33Н-0,75 | 10,8-1,1 |  |  |  |  |  |
| С2-33Н-0,75И |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения:

Резистор С2-33Н-0,25И – 221 кОм ±1% - А – В – А – К ОЖО.467.173 ТУ.

Конденсатор