## Псевдокоманды  MPASM

MPASM/MPLAB допускает использование псевдокоманд - сложных (составных) команд в тексте программы. Псевдокоманды призваны ускорить написание программы программистом, а также повысить читаемость программы человеком.

В различных ассемблерах используются различные наборы псевдокоманд. Для всего семейства PIC в ассемблере MPASM принята одна общая система.

Следует очень осторожно использовать составные псевдокоманды, так как после ассемблирования они могут «распадаться» на две реальные команды; например, подобная конструкция может очень сильно испортить нервы при отладке:

; Так делать нельзя!!!

BTFSS   FLAGS, SWITCH		; Если нажата кнопка SWITCH,

пропустить следующую команду

NEGF    REG			; Иначе, обратить регистр REG.

Как мы видим, псевдокоманды могут причинить вред. Если профессиональному программисту они облегчают жизнь, то для непрофессионала они могут принести больше проблем, чем пользы. Однако, знать псевдокоманды необходимо, так как подавляющее количество примеров (которые зачастую можно заимствовать без изменения, например из Internet) содержат псевдокоманды.

| Название | Описание | Мнемоника | Реальные команды | Операнды | Флаг (косвен. вл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clear Carry |  | CLRC | BCF 3,0 |  |
| Clear Digit Carry |  | CLRDC | BCF 3,1 |  |
| Set Digit Carry |  | SETDC | BSF 3,1 |  |
| Clear Zero |  | CLRZ | BCF 3,2 |  |
| Set Zero |  | SETZ | BSF 3,2 |  |
| Skip on Carry |  | SKPC | BTFSS 3,0 |  |
| Skip on No Carry |  | SKPNC | BTFSC 3,0 |  |
| Skip on Digit Carry |  | SKPDC | BTFSS 3,1 |  |
| Skip on No DigitCarry |  | SKPNDC | BTFSC 3,1 |  |
| Skip on Zero |  | SKPZ | BTFSS 3,2 |  |
| Skip on Non Zero |  | SKPNZ | BTFSC 3,2 |  |
| Test F |  | TSTF f | MOVF f,1 | Z |
| Move F to W |  | MOVFW f | MOVF f,0 | Z |
| Negate F |  | NEGF f,d | COMF f,1 |  |
|  |  |  | INCF f,d | Z |
| Add Carry to F |  | ADDCF f,d | BTFSC 3,0 |  |
|  |  |  | INCF f,d | Z |
| Subtract Carry from F |  | SUBCF f,d | BTFSC 3,0 |  |
|  |  |  | DECF f,d | Z |
| Add Digit Carry to F |  | ADDDCF f,d | BTFSC 3,1 |  |
|  |  |  | INCF f,d | Z |
| Subtract Digit Carry from F |  | SUBDCF f,d | BTFSC 3,1 |  |
|  |  |  | DECF f,d | Z |
| Branch |  | B k | GOTO k |  |
| Branch on Carry |  | BC k | BTFSC 3,0 |  |
|  |  |  | GOTO k |  |
| Branch on No Carry |  | BNC k | BTFSS 3,0 |  |
|  |  |  | GOTO k |  |
| Branch on Digit Carry |  | BDC k | BTFSC 3,1 |  |
|  |  |  | GOTO k |  |
| Branch on No Digit Carry |  | BNDC k | BTFSS 3,1 |  |
|  |  |  | GOTO k |  |
| Branch on Zero |  | BZ k | BTFSC 3,2 |  |
|  |  |  | GOTO k |  |
| Branch on Non Zero |  | BNZ k | BTFSS 3,2 |  |
|  |  |  | GOTO k |  |