Задача: добавить в библиотеку посадочное место самого сложного элемента из курсовой работы, а именно: микроконтроллера Atmel AtMega324, а так же объеденить УГО и посадочное место в Library Executive.

Выполнение:

Поставленная задача разбивается на следующие подзадачи:

- создать посадочные места микроконтроллера

- в Library Executive объединить созданные УГО и посадочные места в компоненты

Последовательно выполним подзадачи.

1. Разработка посадочного места микроконтроллера

Пользуясь информацией,  представленной в фирменной документации (datasheet), выясняем, что он (микроконтроллер) имеет следующие конструкционные особенности:

Разработка посадочного места будет основана на методике, аналогичной предыдущим занятиям. Пользуясь программой Pattern Editor, изображаем посадочные места, учитывая размеры  с чертежа.

В результате, посадочное место выглядят следующим образом:

2. Создание компонента в Library Executive

Для объединения УГО и посадочных мест в компонент, запускаем Library Executive, подключаем файл библиотеки *.lib

Необходимо создать компонент и «собрать» его из УГО и посадочных мест.

Заполняем таблицу соответствия (эквивалентности)

Задача выполнена, компонент микроконтроллера AtMega324 создан. Теперь он может быть использован при компоновке и трассировке печатных плат в модулях PCAD PCB и PCAD Schematic.