Для создания схемы электрической принципиальной мы используем множество компонентов как активных, так и пассивных. Разберем на конкретном примере создание резистора и заземления.

Создание заземления:

- Для создания любого элемента необходимо запустить приложение P-CAD Symbol Editor (устанавливается вместе с программой P-CAD).

- Затем необходимо установить шаг сетки 1.25. Набор шагов сеток устанавливается в поле Grid Spacing  в меню Options->Grids.

- Выбираем в меню Place команду Pin, в открывшемся окне в поле Length выбираем Short, а в поле Display снимаем метки с Pin Des и Pin Name. В остальных полях выбираем None, а в окне Default Pin Name пишем GND и нажимаем Ok.

- Нажимаем ЛКМ и, не отпуская ее, вращаем элемент с помощью комбинации Ctrl+R

- В меню Place выбираем команду Line и в рабочем поле программы чертим линии. По завершении необходимо нажать кнопку Esc, чтобы применить данную операцию (возможно, придется сменить шаг сетки для начертания некоторых элементов).

- Далее необходимо создать точку привязки символа. В меню Place выполняем команду Ref Point. После активации данной команды следует нажать на один из выводов компонента.

- Выбираем команду Place->Attribute и в окне устанавливаем для Component значение Ref Des. Далее размещаем надпись сверху рисунка, а затем для Component устанавливаем значение Туре и размещаем эту надпись внизу рисунка.

- Для сохранения заходим в меню Symbol->Save as..., появляется окно Symbol Save to Library, ставим отметку на Create Component, пишем название нашего компонента, выбираем нашу библиотеку и нажимаем Ok. В новом появившемся окне выбираем тип Power и нажимаем Ok.

- Компонент успешно создан.

Создание резистора:

- Для создания любого элемента необходимо запустить приложение P-CAD Symbol Editor (устанавливается вместе с программой P-CAD).

- Затем необходимо установить шаг сетки (стандартный шаг равен 2.54 мм). Набор шагов сеток устанавливается в поле Grid Spacing  в меню Options->Grids.

- В меню Place выбираем команду Line и в рабочем поле программы чертим линии. По завершении необходимо нажать кнопку Esc, чтобы применить данную операцию (возможно, придется сменить шаг сетки для начертания некоторых элементов).

- Итак, начертим резистор, по УГО его размеры 4х10мм. Сначала с помощью команды Line чертим прямоугольник, размером 4х10мм, при условии, что шаг сетки установлен 1мм.

- Чтобы создать выводы, необходимо воспользоваться командой Pin в меню Place.

- В появившемся окне в поле Pin Name вписываем название своего элемента (например, RESISTOR), в поле Length ставим значение Short, в поле Display снимает отметки с Pin Name и Pin Des. В остальных полях ставим значение None и нажимаем кнопку Оk.

- Для размещения выводов в рабочем поле программы необходимо нажать Ok и, не отпуская ЛКМ, нажать комбинацию клавиш Ctrl+R для вращения вывода, затем отпустить ЛКМ для установки вывода.

- Далее необходимо создать точку привязки символа. Это делается в меню Place->Ref Point. После активации данной команды следует нажать на один из выводов компонента.

- Далее выберем команду Place->Attribute и в диалоговом окне установим для компонента значение Ref Des. Размещаем надпись сверху рисунка, устанавливаем значение Туре и размещаем надпись внизу рисунка

- Далее необходимо сохранить наш элемент. Для этого заходим в меню Symbol->Save as..., появляется окно Symbol Save to Library, ставим отметку на Create Component, пишем название нашего компонента, выбираем нашу библиотеку и нажимаем Ok. В новом появившемся окне выбираем тип Normal и нажимаем Ok.

- Компонент успешно создан

- Далее необходимо создать посадочные места для резистора. Откроем приложение P-CAD Pattern Editor

- После запуска настраиваем конфигурацию с помощью команды Options->Configure.Устанавливаем метрическую систему измерения и требуемый размер рабочей области Workspace Size.

- Устанавливаем командой Options->Grids шаг сетки 1.25мм и 2.5мм.

- Далее привязываем курсор к узлам сетки с помощью команды View       ->Snap to grid.

- Установим курсор в точку с координатами (25, 25) и нажмем клавишу «серый плюс» для увеличения области рисования. Командой Options     ->Current Line выберем толщину линии 0,2 мм.

- Командой Options->Display задают цвета объектов, расположенных на различных слоях платы.

- В меню Place выберем команду Pad и разместим отверстия на рабочем поле чертежа.

- Далее создадим точку привязки компонента. С помощью команды Place->Ref Point привяжем отверстие с первым номером.

- Выберем команду Place->Attribute и нажмем в любом месте экрана монитора. В области Attribute Category окна установим категорию Component, а в области Name установим значение RefDes и установите флажок Visible. Щелкнем на кнопке OK и в верхней части изобра-жения выберем место размещения для указанного атрибута RefDes.

- Еще раз нажмем в любом месте экрана монитора и в области Attribute Category установим категорию Component, а в области Name - значение Туре и флажок Visible. Нажимаем OK и разместим атрибут в поле графического изображения корпуса компонента.

- Командой Options->Layers установим слой Top Silk и после выбора команды Place->Line нарисуем контур компонента.

- Проверим правильность создания файла командой Utils->Validate.

- Далее необходимо сохранить наше посадочное. Для этого заходим в меню Pattern->Save as..., появляется окно, ставим отметку на Create Component, пишем название нашего компонента, выбираем нашу библиотеку и нажимаем Ok.

- Посадочное место создано.

Вывод: В данной работе мы научились чертить УГО резистора и заземления, создавать, привязки, посадочные места, а так же записывать эти компоненты библиотеку.