Задача: добавить в библиотеку два элемента (импортные транзисторы BD139 и BD140).

Теоретические сведения: пара импортных транзисторов BD139 и BD140 – это комплиментарная пара среднечастотных мощных биполярных транзисторов. Применяются в линейных и переключающих схемах.

| Тип | BD139 | BD140 |
| --- | --- | --- |
| Структура | N-P-N | P-N-P |
| UКЭ max | 80B |
| UБЭ max | 80B |
| IK max | 1,5A |
| IK имп. max | 3A |
| IБ имп. max | 0,5A |
| H21 Э | 40...250 |
| IК обр. | <0,1µA |
| UK-Э нас. | <0,5B |
| Pmax | 1,25Вт (без радиатора) 12,5Вт (с радиатором |
| toкрист. max | +150оС |
| Корпус | ТО-126 |
| Аналоги | КТ815Г | КТ814Г |

Таблица 1. Основные параметры

Выполнение:

Поставленная задача разбивается на следующие подзадачи:

- создать УГО транзисторов

- создать посадочные места транзисторов

- в Library Executive объединить созданные УГО и посадочные места в компоненты

Последовательно выполним подзадачи.

1. Создание УГО транзисторов

Для нашей пары транзисторов требуются два УГО: транзистора с проводимостью p-n-p и транзистора с проводимостью n-p-n. К счастью, в предыдущей практической работе мы уже разрабатывали УГО для отечественного транзистора кт315, который обладает проводимостью n-p-n и может быть использован без изменений для транзистора BD139.

Чтобы получить УГО для транзистора BD140, не нужно с нуля рисовать УГО, а достаточно модифицировать имеющееся, поменяв направление стрелки на рисунке:

Сохраняем полученное УГО под именем [P-N-P]

2. Разработка посадочных мест транзисторов

Пользуясь информацией,  представленной в фирменной документации (datasheet), выясняем, что транизсторы имеют следующие конструкционные особенности:

Разработка посадочных мест будет основана на методике, аналогичной предыдущему занятию. Пользуясь программой Pattern Editor, изображаем посадочные места, учитывая размеры  с чертежа.

В результате, посадочные места для пары выглядят следующим образом:

3. Создание компонентов в Library Executive

Для объединения УГО и посадочных мест в компонент, запускаем Library Executive, подключаем файл библиотеки *.lib

Необходимо создать компонент и «собрать» его из УГО и посадочных мест.

Заполняем таблицу соответствия (эквивалентности)

Задача выполнена, компоненты импортных транзисторов BD139 и BD140 созданы. Теперь они могут быть использованы при компоновке и трассировке печатных плат в модулях PCAD PCB и PCAD Schematic.