## Slide 1: Авторы: к.т.н., доцент Попова Елена Дмитриевна к.т.н., доцент Драч Владимир Евгеньевич
Сочи, 2021
Лекция Основные устройства коммутации

## Slide 2: В общем виде основные элементы сети передачи данных, предназначенные для коммутации узлов сети, можно подразделить на следующие группы
Коммутаторы
Концентраторы
Мультиплексоры
Мосты
Маршрутизаторы
Шлюзы
Абонентские устройства
Физически реализованные устройства могут представлять собой интегральные комбинации, выполняющие функции нескольких элементов сети различного типа.

## Slide 3: Коммутатор
Это элемент сети передачи данных, реализующий функции коммутации канала и (или) пакетов и (или) сообщений. В общем случае коммутаторы подразделяются на коммутаторы каналов, коммутаторы пакетов, коммутаторы сообщений.
Коммутатор каналов реализуют процесс, который по запросу осуществляет соединения двух или более ООД, и обеспечивает монопольное использование канала передачи данных до тех пор, пока соединение не будет разъединено.
Коммутатор сообщений реализует процесс пересылки данных, включающий прием сообщения, хранение, маршрутизацию и дальнейшую передачу вышеуказанного сообщения не нарушая его целостности.
Коммутатор пакетов аналогичен коммутатору сообщений, когда сообщение представлено в виде адресуемых пакетов. Канал передачи занимается только во время передачи пакета, и по ее завершению освобождается для передачи других пакетов.

## Slide 4: Коммутатор, который также называется «свитч» (жарг. от англ. switch – переключатель), производит соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента.
В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю.
Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.
Коммутаторы принимают интеллектуальные решения о том, куда направить сетевой трафик, исходя из адреса назначения пакета. В результате таких решений коммутаторы могут значительно снизить ненужный трафик.

## Slide 5: Одна из важнейших функций коммутаторов – это способность к сегментации сети.
Концентратор
Концентратор
Коммутатор
Рабочая группа 1
Рабочая группа 2
1Гбит/с
1Гбит/с
100Мбит/с
100Mбит/с
100Mбит/с
100Mбит/с
1Гбит/с
Коммутаторы делят сеть на сегменты – логически или физически обособленные части сети, давая им возможность связаться друг с другом, что сокращает число коллизий, и увеличивает доступную пропускную способность в расчете на один узел.

## Slide 6: Под коллизией понимается попытка двух или более абонентов сети одновременно передать пакет информации (сообщение) в канал связи или более кратко – столкновение пакетов в сети.
Путем соединения сегментов через коммутаторы, формируется единая вычислительная локальная сеть, с потенциальной пропускной способностью значительно превышающей первоначальную пропускную способность односегментной ЛВС.
Каждый порт коммутатора фактически является входом в отдел сегмента локальной ВС. Этот сегмент может быть совместно использован многими станциями, присоединенными концентраторами, а так же может быть выделен для одного устройства, например сервера, или мощной рабочей станции.

## Slide 7: Концентратор
Сетевой концентратор или «хаб» (жарг. от англ. hub – центр деятельности) – это элемент сети передачи данных, реализующий функцию концентрации данных, поступивших от источников, число которых повышает число одновременно имеющихся в передающей среде каналов с целью передачи по данной физической среде, то есть, это устройство, которое расширяет радиус действия сети путем ретрансляции сигналов
! Их также иногда называют многопортовыми повторителями (жарг. – репи́тер от англ. repeater)
Предназначен для объединения нескольких компьютеров в общий сегмент сети. Устройства подключаются к концентратору при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволокна.
Концентратор работает на физическом уровне, повторяет приходящий на один порт сигнал на все активные порты. В случае поступления сигнала на два и более порта одновременно возникает коллизия, и передаваемые кадры данных теряются.

## Slide 8: Концентраторы всегда работают в режиме полудуплекса, все подключенные к ним устройства разделяют между собой предоставляемую полосу доступа.
По этой причине, сетевые сегменты, основанные на витой паре гораздо стабильнее в работе сегментов на коаксиальном кабеле, поскольку в первом случае каждое устройство может быть изолировано концентратором от общей среды, а во втором случае несколько устройств подключаются при помощи одного сегмента кабеля, и, в случае большого количества коллизий, концентратор может изолировать лишь весь сегмент.
Использование концентраторов определяется необходимостью повышения коэффициента использования пропускной способности канала и может быть осуществлено путем применения системы разделения, учитывающей статистику приема (передачи) сообщений и предоставляющей канал основываясь на статистической информации.
В настоящее время простые концентраторы почти не используются – им на смену пришли сетевые коммутаторы (свитчи), выделяющие каждое подключенное сетевое устройство (например, компьютер) в отдельный сегмент.

## Slide 9: Мультиплексор
Это элемент сети передачи данных, реализующий функцию мультиплексирования двух и более каналов с целью совместного использования ими одной передающей среды. Основной функцией мультиплексоров является повышение эффективности использования пропускной способности передающей среды.
В общем случае мультиплексоры подразделяют по методам разделения каналов:
Мультиплексоры с частотным разделением каналов
Мультиплексоры с временным разделением каналов
Один канал связи уплотняется таким образом, что каждому пользователю, имеющему доступ к разделяемому каналу, выделяется определенная часть суммарного спектра частот
Канал поочередно предоставляется каждому пользователю на определенный интервал времени, длительность которого жестко связана со скоростью передачи от абонента, числом абонентов, имеющих доступ к данному каналу и полосой пропускания разделенного канала. В большинстве случаев мультиплексоры реализуются как интегральные устройства, совмещающие функции мультиплексирования/ демультиплексирования и функции сопряжения с физической средой передачи.

## Slide 10: Мост
Сетевой мост, бридж (жарг. от англ. Bridge) – сетевое оборудование для объединения сегментов локальной сети.
Если к мосту подключено множество компьютеров с использованием портов, то мост считается многопортовым. Мост реализует функции взаимодействия в виде организации соединения между различными СПД, либо сегментами одной сети, имеющими различные протоколы. Мост напрямую передает пакеты канального уровня соседней сети.

## Slide 11
Мосты бывают двух типов:
Без интерпретации пакетов
(инкапсулирующий мост)
С интерпретацией пакетов
(транслирующий мост)
Простая их упаковка в новый пакет по стандартам смежной сети. Раскрытие внешней и внутренней протокольной упаковки является функцией адресата. Такой тип мостов используется для соединения двух однотипных сетей через некую иную сеть, которая в таком случае является только промежуточной средой. Таким образом, один из мостов создает протокольную упаковку для промежуточной сети, а другой ее снимает
извлечение содержимого одного пакета одного протокола и преобразование в пакет другого протокола. Преобразования, производимые мостом, производятся на уровне звена данных.

## Slide 12: Маршрутизатор
Или ро́утер (от англ. Router) – это элемент СПД, реализующий функции взаимодействия в виде выбора маршрута передачи данных между несколькими сетями передачи данных либо сегментами одной сети, имеющими различную архитектуру или протоколы. Данное устройство производит преобразования на сетевом уровне.
Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетах данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается.
Нередко маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрование/дешифрование передаваемых данных и т.д.

## Slide 13: Домашний роутер – это маршрутизатор?
Нередко маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на основе определённых правил с целью ограничения доступа, шифрование/дешифрование передаваемых данных и т.д.
C:\Users\Users>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Ethernet adapter Ethernet:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1

## Slide 14: Домашний роутер – это маршрутизатор?
https://2ip.ru/whois/#result-anchor
Оказывается, это подсеть /24 – только 254 компьютера видят друг друга.
https://www.iplocation.net/ip-lookup

## Slide 15: Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети, благодаря её разделению на сегменты, а также благодаря фильтрации пакетов. В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам. Нередко маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.
В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора. Существует несколько пакетов программного обеспечения с помощью которого можно превратить ПК в высокопроизводительный и многофункциональный маршрутизатор.

## Slide 16: Шлюз
Это элемент сети передачи данных, представляющий собой совокупность аппаратных и программных средств, которое передает данные, между несовместимыми сетями или приложениями.
Типичный шлюз включает в себя средство разборки/сборки пакетов, и преобразования протоколов, а также в случае необходимости, переформатировки данных при передаче.
Шлюзы, в зависимости от того, где они посредничают, могут работать на сетевом, транспортном, сеансовом, представлении данных и прикладном уровне.
Шлюз передаёт протоколы одного типа физической среды в протоколы другой физической среды (сети). Например, при соединении компьютера с Интернетом очень часто используется шлюз.

## Slide 17: Абонентские устройства (АУ).
Основной функцией АУ является организация взаимодействия между сетью передачи данных (конкретным ее узлом) и пользователем. Используемое при этом оборудование состоит из двух основных элементов ООД и АПД.
Любой узел сети представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой аппаратных и программных средств приема, обработки, распределения и передачи информации. Назначение узла сети состоит в том, чтобы с помощью технических средств принять информацию, поступающую по входным каналам (линиям), обработать всю или какую-то ее часть, выбрать путь дальнейшей передачи информации как внутри самого узла, так и среди исходящих из узла каналов (линий). То есть, распределить информацию и осуществить ее передачу по выбранному пути.

## Slide 18: Для выполнения указанных функций узел связи должен содержать следующее оборудование:
Устройство физического ввода/вывода (кросс).
Управляющее устройство (централизованное для узла, либо распределенное по элементам, входящим в состав узла).
Элементы сети, выполняющие возложенные на узел сети функции.
Входящие и исходящие каналы, абонентские линии включаются в кросс, где осуществляются долговременные (кроссовые) соединения.
Кросс – это единственный элемент сети, входящий в состав узла сети и не содержащий встроенного либо внешнего устройства управления